Выбор прессового узора из галереи

Подробная инструкция по работе с модулями «ГАЛЕРЕИ», «РИСОВАНИЕ», «ВЯЗАНИЕ» имеется в Вашей программе. При необходимости обратитесь к разделу справки.

Откройте программу и переключитесь в модуль «ГАЛЕРЕИ».

Пометьте «Фанговое (прессовое) однофонтурное» и «Разрешить фильтр по переплетениям».

Чтобы увидеть, как будет выглядеть узор, нажмите «Показывать картинку связанного образца»

Из галереи, например, KS-4, выберите рисунок N 228.

Нажмите кнопку «Скопировать выделенный узор из коллекции» и переключитесь в модуль «РИСОВАНИЕ».

Нажмите инструмент «Вставить узор», курсор при этом изменит свой вид. Подведите курсор в левый нижний угол поля рисования (координаты мыши 1 – 1) и нажмите правую кнопку мыши. Рисунок будет размножен по полю рисования.

Если данный инструмент уже включен (кнопка залипла), нажимать на него не надо, достаточно вставить узор правой кнопкой мыши.

Вертикальные блоки младшего цвета – накиды (2 ряда – 2 накида). Синие треугольники – участки изнаночной глади. При необходимости расположите рисунок симметрично относительно центра игольницы инструментом «Сдвиг рисунка». Центр симметрии 100-я или 101-я игла.

На картинке в данный момент виден левый край игольницы (1 – 30 иглы), для перемещения в центр игольницы воспользуйтесь полосой прокрутки, нажав левой кнопкой мыши на .

Нажмите инструмент, кнопка «залипнет», курсор мыши изменит свой вид. Подведите курсор мыши к той клетке узора, которую можно принять за центр симметрии (например, вершину треугольника), нажмите на левую кнопку мыши, и, удерживая ее нажатой, перетяните на середину игольницы (100 или 101) по первому ряду узора. Для удобства можно увеличить масштаб, воспользовавшись инструментом на «Панели масштабирования и перемещения».

103-ю петлю переместить на место 100-ой.

Переключитесь в модуль «ВЯЗАНИЕ», нажав соответствующую кнопку.